## Slide 1
计算机组织与结构
山东大学软件学院 陈志勇
2023.03
课程设计

## Slide 2
典型部件的设计
Lecture 4
异步模8加1计数器设计/移位器设计/超前进位ALU电路设计

## Slide 3
课程设计
第四讲
1、实验目的
1）学习异步时序电路的设计方法；
2）了解异步计数器的工作原理和设计方法；
3）进一步熟悉EDA工具软件（Quartus II）的使用方法；
4）为微程序控制的模型机综合设计奠定基础。
2、实验设备及器件
1） PC机一台；2）JYS—X 实验系统一套； 3） D触发器和非门电路若干。
3、实验内容 设计实现一个异步的模8（扩展要求：模256）的加1计数器
实验一 异步模8加1计数器的设计

## Slide 4
课程设计
第四讲
异步模8加1计数器原理图
Notes: 1、PRN为异步置位端，功能为将q置1，低电平有效。 即PRN=0，Q=1,直至下一个CLK上升沿到来时（且PRN=1,CLRN=1），Q=D。 2、优先级：CLRN>PRN>CLK

## Slide 5
课程设计
第四讲
初始状态：CLR=0，低电平有效，三个触发器均被清0，此时q2q1q0=000
CP端有脉冲到来：
1）第1个脉冲 ：D0=1，故q0=1; 第2个触发器的CP端发生负跳变，第3个触发器的CP端无跳变，输出不变。此时q2q1q0=001；
2）第2个脉冲：D0=0，故q0=0; 第2个触发器CP↑，q1=1；第3个触发器CP↓，输出不变。此时q2q1q0=010；
3）第3个脉冲：D0=1，故q0=1; 第2个触发器CP↓ ，q1不变，q1=1；第3个触发器CP端无跳变 ，q2不变。此时q2q1q0=011；
实验一 异步模8加1计数器的设计

## Slide 6
课程设计
第四讲
初始状态：CLR=0，低电平有效，三个触发器均被清0，此时q2q1q0=000
CP端有脉冲到来：
4）第4个脉冲：D0=0，故q0=0; 第2个触发器CP↑ ，q1=D1=0；第3个触发器CP ↑ ，q2=D2=1。此时q2q1q0=100；
5）第5个脉冲 ：D0=1，故q0=1; 第2个触发器↓ ，q1不变，q1=0；第3个触发器CP不变 ，q2不变。此时q2q1q0=101；
……
实验一 异步模8加1计数器的设计

## Slide 7
课程设计
第四讲
4、实验步骤
1）原理图输入：采用图形输入法完成实验电路的原理图输入（触发器：dff）
2）管脚定义：将原理图中的计数脉冲CLK绑定在单脉冲键上；CLR绑定在k0上；计数的输出端分别绑定在LD2、LD1、LD0上；
3）原理图编译、适配和下载：在QuartusⅡ环境中选择EP2C8Q208C8器件，进行原理图的编译和适配，无误后完成下载。
4）功能测试：
    按一次单脉冲键（132引脚），计数器加1，由LD2-0显示计数值。
    将计数脉冲接连续脉冲（131引脚），则计数器输出LD2-0循环显示。
实验一 异步模8加1计数器的设计
Notes: 触发器符号是dff：data flip-flop

## Slide 8
课程设计
第四讲
4、实验步骤
4）功能测试（续）
    调整连续时钟脉冲插座上短路块的位置，改变连续脉冲频率，则LED闪烁频率将随之改变。
    5）生成元件符号（也可选择完成异步模16加1，并生成符号图）
    5、扩展要求
        扩展为模256的异步加1计数器（可用于PC和CMAR，但不灵活）；
        增加预置初值（PR）的功能（选作，观察实验效果）；
实验一 异步模8加1计数器的设计

## Slide 9
课程设计
第四讲
实验一 异步模8加1计数器的设计
模16计数器--完成了引脚绑定的原理图文件（bdf文件）

## Slide 10
课程设计
第四讲
1、实验目的
1）了解移位器在实现乘除运算及逻辑移位（串并转换）中的作用；
2）为模型机运算器部分实现定点乘法或除法运算奠定基础。
2、实验设备及器件
1） PC机一台；2）JYS—X 实验系统一套； 3） 与、或门电路若干。
3、实验内容及要求 设计一个移位器，采用传送方式实现四位二进制数的移位电路。
具体要求：在控制电位的控制下可实现数据的移位操作，包括左移1位（LM）、
右移1位（RM）和直送（DM）功能，空位补0
实验二 移位器设计

## Slide 11
课程设计
第四讲
实验二 移位器设计
移位器结构框图

## Slide 13
课程设计
第四讲
4、实验步骤
1）原理图输入：用图形输入法完成逻辑电路输入；
2）引脚绑定：将四位二进制数A3-A0绑定在四个开关上；将4位输出Q3-Q0绑定在四
个指示灯上；三个控制端LM、DM、RM均为高电位有效，绑定在相应开关上。完
毕后下载。
3）功能测试：设置输入开关为任意4位数，在LM、DM、RM的作用下分别观察指示
灯的显示，并分析其正确性。
4）生成元件符号。
5、扩展要求：1）扩展到8位，生成元件符号；
2）实现补码的算术移位（选做，模型机设计中也作为可选的扩展要求）。
实验二 移位器设计

## Slide 14
课程设计
第四讲
1、实验目的
1） 学习超前进位电路的设计方法；
2）了解超前进位链的工作原理；
3）为微程序控制的模型机综合设计奠定基础。
2、实验设备及器件
1） PC机一台；2）JYS—X 实验系统一套； 3） 74181和74182电路。
3、实验内容及要求 设计一个具备超前进位能力的数据宽度为16位/8位的多功能ALU，
能实现多种算术和逻辑运算。
实验三 超前进位的16位/8位ALU电路设计

## Slide 15
课程设计
第四讲
4、实验步骤
1）原理图输入：采用图形输入法完成实验电路的原理图输入；
2）管脚定义：将原理图中的输入输出定义在适当的管脚上；
3）原理图编译、适配和下载：在QuartusⅡ环境中选择EP2C8Q208C8器件，进行原理图的编译和适配，无误后完成下载。
4）功能测试：
(1) 输入A=00000000 01001010，B=11111111 10010111，s3s2s1s0=1001时，测试其输出（以库元件74181为例：可做补码加法和异或运算，其中加法运算的Cn=1）。
(2) 将S3-S0引脚重新定义(0110)，进行减法（Cn=0）以及逻辑同或的的运算。
5）生成元件符号
实验三 超前进位的16位/8位ALU电路设计

## Slide 16
ALU是运算部件的核心。而全加器是构成ALU的核心，因此，用硬件实现算逻运算功能需解决下面3个问题：
1）如何构成一位全加器？
2）如何实现n位并行加法器？
3）如何以全加器为核心，构造实现多种算逻运算的ALU？
加法单元
1、半加和全加
半加：用异或逻辑实现；
全加：用两次半加实现
一位全加。
图例 一位全加器逻辑框图
回顾：算术逻辑单元ALU

## Slide 17
(a) (b)
图例 用异或逻辑构成的全加器
+
+
+
o
C
i
C
i
A
i
B
i
C
i-1
A
i
B
i
C
i-1
Si
Si
•
•
•
•
•
•
全加器的输入与输出之间的逻辑关系表达式为：
本 位 和：
本位进位：
算术逻辑单元

## Slide 18
全加器真值表
前级进位 Ci-1 | 被加数 Ai | 加 数 Bi | 结果： Si ＝Ai⊕Bi ⊕Ci-1 Ci Si
0 | 0 | 0 | 0 0
0 | 0 | 1 | 0 1
0 | 1 | 0 | 0 1
0 | 1 | 1 | 1 0
1 | 0 | 0 | 0 1
1 | 0 | 1 | 1 0
1 | 1 | 0 | 1 0
1 | 1 | 1 | 1 1
（ALU的核心器件）
Si = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
＝Ai⊕Bi ⊕Ci-1
Ci = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
＝ Ai Bi +(Ai⊕Bi )Ci-1

## Slide 19
1、串行进位（行波进位）
特点：逐级地形成各位的进位，每一级进位直接依赖于前一级进位。所用器件较少，但运算速度较慢。如上图所示。
2、并行进位（超前进位）
特点：并行地形成各级进位，各进位之间不存在直接依赖关系。所用器件较多，但进位延迟时间短。
图例 采用串行进位的并行加法器
回顾：n位并行加法器

## Slide 20
回顾：快速进位链（超前进位链）
1. 并行加法器
= Ai Bi + (Ai+Bi)Ci-1= Ai Bi + (Ai⊕Bi)Ci-1
di = Ai Bi 绝对进位
ti = Ai + Bi 条件进位
则 Ci = di + tiCi-1 传统描述：Ci = Gi + PiCi-1
Si = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1= Ai⊕Bi ⊕Ci-1
Ci = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
FAn
FAn-1
FA1
FA0
FAn-2
Cn
Sn
Cn-1
Sn-1
Cn-2
Sn-2
…
C1
S1
C0
S0
C-1
A0
B0
A1
B1
An-2
Bn-2
An-1
Bn-1
An
Bn

## Slide 21
2. 串行进位链
进位链
传送进位的电路
串行进位链
进位串行传送
以 4 位全加器为例，每一位的进位表达式为
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d0 • t0C-1
4 位全加器产生进位的全部时间为 8ty
n位全加器产生进位的全部时间为 2nty
&
&
&
&
&
&
&
&
C3
t3
t2
t1
t0
C2
C1
C0
C-1
d3
d2
d1
d0
设与非门的级延迟时间为ty

## Slide 22
3. 并行进位链
n 位加法器的进位同时产生
以 4 位加法器为例
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d1 + t1d0 + t1t0C-1
= d2 + t2d1 + t2t1d0 + t2t1t0C-1
= d3 + t3d2 + t3t2d1 + t3t2t1d0 + t3t2t1t0C-1
（先行进位，跳跃进位）
当 di、 ti 形成后，只需 2.5ty
产生全部进位
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
C-1
d3
t3
d2
t2
d1
t1
d0
t0
1
≥1
1
1
C0
C1
C2
C3
设与或非门的延迟时间为 1.5ty

## Slide 23
n 位全加器分若干小组，小组中的进位同时产生，
小组与小组之间采用串行进位
当 di、 ti 形成后
经 2.5 ty
5 ty
7.5 ty
1 0 ty
(1) 单重分组跳跃进位链（组内并行，组间串行）
第 1 组
第 2 组
第 3 组
第 4 组
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
d15
t15
d14
d13
d12
t14
t13
t12
d11
d10
d9
d8
t11
t10
t9
t8
d7
d6
d5
d4
t7
t6
t5
t4
d3
d2
d1
d0
t3
t2
t1
t0
产生 C3 ~ C0
产生 C7 ~ C4
产生 C11 ~ C8
产生 C15 ~ C12
以 n = 16 为例
C-1
若n=64，则需经40 ty才能产生全部进位，时间仍太长

## Slide 24
(2) 双重分组跳跃进位链（组内并行，组间并行（一个大组内））
n 位全加器分若干大组，大组中又包含若干小组。 每个大组中各小组的最高位进位同时产生。大组与大组 之间采用串行进位。
以 n = 32 为例
1
3
2
4
5
6
7
8
第 一 大 组
第 二 大 组
C31
C27
C23
C19
C15
C11
C7
C3

## Slide 25
(3) 双重分组跳跃进位链 大组（内）进位分析
C3 = d3 + t3C2 = d3 + t3d2 + t3t2d1 + t3t2t1d0 + t3t2t1t0 C-1
以第 8 小组为例
D8 ：小组的本地进位，与外来进位C-1无关
T8 ：小组的传送条件，传递外来进位C-1
C7 = D7 + T7C3
C11= D6 + T6C7
进一步展开得------（结论：C3C7C11C15和原来的C0C1C2C3一样，同时产生）
C15 = D5 + T5C11
C3 = D8+T8C-1
C7 = D7+T7C3
C11 = D6+T6C7
C15 = D5+T5C11
第 7 小组
第 6 小组
第 5 小组
同理
T8
= D7+T7D8+T7T8C-1
= D6+T6D7+T6T7D8+T6T7T8C-1
= D5+T5D6+T5T6D7+T5T6T7D8+T5T6T7T8C-1
最高
进位
小组间串行
D8

## Slide 26
(4) 双重分组跳跃进位链的 大组（内） 进位线路
以第 2 大组为例 （组间进位C3 、C7、 C11、 C15同时产生）
第 5 小组
第 6 小组
第 7 小组
第 8 小组
T5
T6
≥1
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
1
1
1
C-1
D5
D6
D7
T7
D8
T8
C15
C11
C7
C3

## Slide 27
(5) 双重分组跳跃进位链的 小组 进位线路
以第 8 小组为例
只产生 低 3 位 的进位和 本小组的 D8 T8
C2
C1
C0
D8
T8
1
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
1
1
1
C-1
1
d3
t3
d2
t2
d1
t1
d0
t0

## Slide 28
(6) n =16 双重分组跳跃进位链
第 5 小组
第 6 小组
第 7 小组
第 8 小组
第 二 重 进 位 链
D5
T5
D6
T6
D7
T7
D8
T8
C15
C11
C7
C3
C14~12
C10~8
C6~4
C2~0
d15~12
t15~12
d11~8
t11~8
d9~4
t9~4
d3~0
t3~0
C-1
经 5 ty
经 7.5 ty
经 3 2 ty
产生 C2、C1、C0、D5 ~ D8、T5 ~ T8
产生 C15、 C11、 C7、 C3
产生 C14~C12、 C10~C8 、 C6~C4
产生全部进位
经 2.5 ty
当 di 、ti 和C-1形成后
串行进位链
而：单重分组跳跃进位链，经 10 ty，产生全部进位

## Slide 29
课程设计
第四讲
图例 16位组间并行进位ALU
实验三 超前进位的16位ALU电路设计
Cn+X(C4)
Cn+y(C8)
Cn+z(C12)

## Slide 30
课程设计
第四讲
实验三 超前进位的16位ALU电路设计
图例 74181外特性示意图
1）M = 0时，完成算术运算； M = 1时，完成逻辑运算
2）S3 ~ S0：不同取值，可做不同运算
3）C-1， 算术运算时应用（正常补码运算，初始进位为0）
正逻辑
负逻辑

## Slide 31
课程设计
第四讲
74181功能表
实验三 超前进位的16位ALU电路设计

## Slide 32
74182芯片的逻辑图和引脚图
FP
FG
Cn+x
Cn+y
Cn+z
P1
G1
P2
P3
P0
G2
G3
G0
Cn

## Slide 33
课程设计
第四讲
实验三 超前进位的16位ALU电路设计
74182芯片的进位输出与其输入信号（来自181芯片输出）之间的逻辑关系：

## Slide 34
注意：元件库中的74181采用负逻辑，但其功能有变化，其CN管脚取反，所以，完成加法时，M=0, Cn=1；完成减法时，Cn=0（Cn的取值和给大家提供的功能表相反）

## Slide 35
8位超前进位ALU连线图
C-1
C7

## Slide 37
计算机组织与结构
课程设计
感谢观看！