## Slide 1: 第5讲—微程序控制的运算器设计
陈志勇
山东大学软件学院

## Slide 2
实验四 微程序控制的运算器设计
1、实验目的
（1）熟悉简单运算器的结构；
（2）熟悉微命令的产生和时序；
（3）熟悉运算器功能测试。
2、设计要求
  利用之前设计的具有超前进位功能的8位ALU，实现简单算术或逻辑运算
  两操作数由八位寄存器R0、R1提供，其结果放入R2中。具体何种操作可由微命令任意设定（物理运算由ALU电路完成）。

## Slide 3
运算器的逻辑结构
ALU
ALU的输入数据
ALU

## Slide 4
实现框图如下：
虚线框内要求同学自主完成设计，并下载到FPGA中。
-3
简单回顾微程序及相关知识

## Slide 5
地址
选择
+ 1
CMAR
地址译码
下地址
转移方式
CMDR
控制存储器
…
控制信号
分支
逻辑
…
标志
微程序入口
OP
IR
微地址
形成部件
多路选择
多路选择器可选择4路地址
微程序控制单元的基本框图
（μPC）
（μIR）
μRD

## Slide 6
（1）运算器结构
运算器结构如上图所示
  其中R0、R1、R2均为D触发器组成的八位寄存器，在打入脉冲CPRi的作用下，接收数据输入端提供的信息送入Ri中。
  μIR23-16为微指令寄存器的高八位，可定义为操作数。
  打入脉冲CPR0、CPR1、CPR2、进位信号C0等微操作控制信号均由微指令寄存器的低8位产生。

## Slide 7
8位寄存器器件REG

## Slide 8
使用8位加法器的简单ALU电路
ALU电路实现方案1
74283
微控制信号包括：CPR0,CPR1,CPR2,C0

## Slide 9
ALU电路实现方案2：利用2片74LS181实现组间串行进位的8位ALU电路，微控制信号相应增多：M、S3、S2、S1、S0。

## Slide 10
ALU电路实现方案3：利用2片74LS181和一片74182组成组间并行的超前进位ALU，微控制信号相应增多：M、S3、S2、S1、S0（要求使用）。

## Slide 11
（2）微程序控制器的结构
微程序控制器电路结构如图4.7所示。它由控制存储器ROM、微程序 μPC计数器和微指令寄存器μIR构成。
控制存储器字长24位，由3个字长为8位的ROM构成；微指令寄存器 μIR字长也为24位，、 还有用于指示微指令的发光二极管L23-L0（24个），包括μRD 、CPμIR、A0～A7等信号均连入FPGA系统中。
自行设计的微程序计数 μPC向控制存储器提供8位微地址，在控存读信号(μRD) 的作用下，读出一条长24位的微指令代码，并在打入命令CPμIR的作用下，送入 微指令寄存器。
L23-16 、L15-8、L7-0用于显示微指令寄存器μIR23-16、 μIR15-8、 μIR7-0的内容。

## Slide 12
图4.7 微程序控制器框图

## Slide 13
图2 硬件实验平台结构示意图
JYS—X 实验系统（六个区域）
发光二极管指示灯区
FPGA
电路区
存储器电路
开关信号
电源电路
单片机和外围电路区

## Slide 15
每当按一次脉冲键便产生一个负脉冲，该脉冲的作用是：
  作为读控存的命令 μRD （低电平有效）。
  负脉冲当作CPμIR，其上升沿将读出的微指令代码打入μIR
  负脉冲的上升沿（CPPC）使μPC＋1形成下一条微指令地址（同上）
  负脉冲反相后的上升沿作为寄存器打入脉冲（CPRi）。
//
//
P

## Slide 16
微指令可确定如下格式：

## Slide 17
字段分配：
  μIR23～ IR16：定义为8位操作数
  μIR1 ：为1，C0＝1；为0，C0＝0
  μIR7 ：为1，产生CPR0
  μIR6 ：为1，产生CPR1
  μIR5 ：为1，产生CPR2
关于μPC的设计。

## Slide 18
异步模8加1计数器的原理图(3位计数器)
功能:
  CLR: 清零端,低电平有效,即若CLR接低电平时,q2q1q0=000;
  CLR接高电平时，对CLK增1计数，从000、001。。。111、000等。

## Slide 19
上图扩展为异步模256加1计数器的原理图(8位计数器)
8位的增1计数器：对CLK增1计数。
CLR：清零端，低电平有效；CLR=0时，q7q6q5q4q3q2q1q0=00000000；
PRN：置位端，低电平有效；PRN=0(且CLR=1)时，q7q6….q0=11111111；

## Slide 20
μPC的另外一种设计方法（功能更强大）：

## Slide 21
上图的功能说明：
CLR：清零端，，低电平有效；CLR=0时，Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0=00000000；
LOAD：置数端，低电平有效；LOAD=0时，在CLK的上升沿，Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0=D7D6D5D4D3D2D1D0；
当CLR=1，LOAD=1，ET=1，EP=1时，当CLK上升沿到来时，计数器进行增1计数。
在整机设计时，可使用两种方案中的任一种作为μPC设计。

## Slide 22
（3）调试步骤
把设计的运算器和 μPC逻辑电路下载至FPGA中
·编制微程序（以实现加法运算的指令为例，按立即数寻址来处理）:
  例如55＋AA→R2
  执行步骤：(注意微指令字中的控制信号）
  55→R0 ：01010101 00000000 100×××0×即550080
  AA→R1：10101010 00000000 010×××0×即AA0040
  R0＋R1→R2：××××××× 00000000 001×××0×即000020
需三条微指令（每一步骤需一条微指令），把这3条微指令写入ROM中。

## Slide 23
利用安装的计算机组成原理与系统结构软件把3条微指令以十六进制代码写入到控存ROM3#、 ROM2#、ROM1#中，微指令从零号单元开始存放（若采用带预置数功能的计数器，则可打破此限制）。
执行操作：
  按一次RET键（CPU复位键）将 μPC置零。
  每按一次脉冲键读出并执行一条微指令。
  当微程序执行完时检查并记录结果
若设计的ALU输出端有移位器（可左移、右移及直送的功能），结果可乘以2、除以2（拓展要求，本次不做硬性要求）。
若设计的ALU有逻辑运算、减法功能，可完成相应的指令（拓展要求，本次不做硬性要求）。。

## Slide 24: 系统硬件平台资源和FPGA引脚连接表
1. 开关K23 ~ K0与FPGA芯片的引脚连接
2. RAM地址线与FPGA芯片的引脚连接
开关号 | K23 | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 | K15 | K14 | K13 | K12
引脚号 | 107 | 130 | 129 | 208 | 28 | 27 | 24 | 23 | 76 | 75 | 74 | 72
开关号 | K11 | K10 | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | K0
引脚号 | 70 | 69 | 68 | 67 | 88 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 80 | 77
RAM地址线 | A’7 | A’6 | A’5 | A’4 | A’3 | A’2 | A’1 | A’0
引脚号 | 179 | 176 | 175 | 173 | 171 | 170 | 169 | 168

## Slide 25
3. 发光二极管指示灯与FPGA芯片的引脚连接
发光管 | LA15 | LA14 | LA13 | LA12 | LA11 | LA10 | LA9 | LA8 | LA7 | LA6 | LA5 | LA4 | LA3 | LA2 | LA1 | LA0
引脚号 | 33 | 31 | 30 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 系统占用 | 
发光管 | LD15 | LD14 | LD13 | LD12 | LD11 | LD10 | LD9 | LD8 | LD7 | LD6 | LD5 | LD4 | LD3 | LD2 | LD1 | LD0
引脚号 | 141 | 139 | 138 | 137 | 135 | 134 | 133 | 128 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34
发光管 | LR15 | LR14 | LR13 | LR12 | LR11 | LR10 | LR9 | LR8 | LR7 | LR6 | LR5 | LR4 | LR3 | LR2 | LR1 | LR0
引脚号 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 152 | 151 | 150 | 149 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142

## Slide 26
4. RAM数据线（双向）与FPGA芯片的引脚连接
5. ROM地址线与FPGA芯片的引脚连接
6. 微指令数据输入：
RAM数据线 | D’7 | D’6 | D’5 | D’4 | D’3 | D’2 | D’1 | D’0
引脚号 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 195 | 193 | 192
ROM地址线 | AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0
引脚号 | 191 | 189 | 188 | 187 | 185 | 182 | 181 | 180
uIR23 | uIR22 | uIR21 | uIR20 | uIR19 | uIR18 | uIR17 | uIR16 | uIR15 | uIR14 | uIR13 | uIR12
127 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 110 | 108 | 106 | 105
uIR11 | uIR10 | uIR9 | uIR8 | uIR7 | uIR6 | uIR5 | uIR4 | uIR3 | uIR2 | uIR1 | uIR0
104 | 103 | 102 | 101 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89

## Slide 27
7. 其他信号与FPGA芯片的引脚连接
μRD为ROM读信号、CPμIR为微指令寄存器时钟信号
rd为RAM读信号，wr为RAM写信号
连续脉冲可在2Hz、4Hz 、8Hz 、16Hz、32Hz 、64Hz 、128Hz、256Hz 、512Hz 、1024Hz 和2048Hz中选择，占空比为1:1
单脉冲为宽度20ms的负脉冲
信号名 | μRD | CPμIR | rd | wr | 连续脉冲 | 单脉冲 | CPU复位
引脚号 | 60 | 61 | 63 | 64 | 131 | 132 | 206

## Slide 28: 实验软件的安装
双击“计算机组成原理与系统结构.exe”开始实验软件的安装，安装过程中只要在出现“NEXT”选项时点击即可自动完成安装。
实验时，该平台与PC机硬件连接好。
1）双击桌面上
的“计算机组成原理与
系统结构”快捷方式图
标，单击右下角的“开始”
按钮即可进入实验软件
平台，如图所示。

## Slide 29
2）在开始界面，继续单击“本地实验/实验调试”，进入图示的本地实验主界面。

## Slide 30
菜单项主要功能如下：
实验设计：点击该菜单项将进入Quartus II应用程序，完成数字逻辑电路、计算机组成原理、计算机系统结构和现代数字系统设计课程的实验设计。
实验调试：该菜单项包括“电路调试、ROM写入、RAM写入、 ROM/RAM读写”三个子菜单，其中电路调试是检查和调试下载到实验硬件平台的实验设计结果是否正确；ROM写入和RAM写入是对实验硬件平台上的ROM存储器和RAM存储器根据需要进行数据写入。
  注意：“电路调试”功能一般仅用于远程实验，本地实验可以直接在实验硬件平台上进行电路的检查和调试。
模型机实验：完成计算机工作过程演示、计算机组成原理和计算机系统结构模型机的设计。
虚拟实验：预留功能扩展菜单，暂无法使用。
文件、编辑、设置和帮助菜单：与一般应用软件的功能相同，不再详述。

## Slide 31
1. 实验调试
“实验调试”包括“电路调试、ROM写入、RAM写入”三个子菜单，使用方法如下：
（1）电路调试：使用于“网络实验”，不再讲述
（2）ROM写入、RAM写入
  地址及数据输入：点击菜单栏中的“ROM写入→地址”子菜单，将出现可以由电路调试界面切换到写ROM及RAM的界面，再继续点菜单栏的ROM、RAM的地址和数据以完成在相应输入框中输入起始地址及以此地址开始的一组数据，如下图所示。

## Slide 32
ROM数据写入界面
ROM地址写入界面

## Slide 33
特别说明：
调整后的RAM和ROM的读写：
点击菜单“实验调试”最后选项“ROM/RAM读写”，出现FORM15对话框。

## Slide 34
数据写入ROM、RAM：
  数据输入结束后，在快捷键中选择 按键，打开COM口（最右侧的红色按键为关闭串口），打开串口成功后再分别点击快捷键中的 、 按键，即可将数据下载到ROM、RAM中；快捷键 为清空键，可将所有输入框和错误提示框信息清除。（注：串口序号默认为1，或通过“设置”菜单将串口序号设置为1）
ROM和RAM地址及数据写入规则：（新版写入功能可忽略）
  ROM、RAM地址及RAM数据均以两位数据格式输入，如03,c2,范围00-ff，16进制数；
  ROM数据以六位数据格式输入，如f23c01,范围000000-ffffff，代表微指令，24位；
  ROM输入框每行输入8组数据回车换行，RAM输入框每行输入18组数据回车换行；
  每组数据之间以 , 隔开，每行数据最后以 ; 结束

## Slide 35
部分错误提示：
  地址与数据对应有误：查看是否是一个起始地址对应于一组数据；
  地址输入有误：查看地址输入是否正确；
  缺少分号：查看数据输入最后是否以 ;结束；
  数据输入有误：查看每个数据的位数是否正确；
  每行限输入8组（18组）数据：查看是否有某行数据输入超过规定个数。
  地址冲突：查看后一组的起始地址是否已在前一组输入数据时对该地址已经赋值。）

## Slide 36
快捷键功能介绍
快捷键共分为四组，图示为右边三组的示意图（最左边一组与常用软件快捷键的功能相同，不再详述），图中第一组为本地实验快捷键，第二组为远程实验快捷键，第三组为其它功能快捷键。
各快捷键功能如下：
第一组，共16个快捷键，自左至右的功能分别为：
编译、下载指令、下载微指令、自动演示（连续）、自动演示（单步）、单步运行（组成原理）、连续运行（组成原理）、暂停、复位、写ROM、写RAM、清空、下载、单步运行（系统结构）、打开串口、关闭串口；。

## Slide 37
第二组，共8个快捷键，自左至右的功能分别为：
编译、选择配置文件、配置FPGA、下载机器码、 下载微指令、单步运行（组成原理）、下载数据、单步运行（系统结构）；
第三组，共3个快捷键，自左至右的功能分别为：
硬件实验平台上的FPGA复位、RAM和ROM清零